De verplichte regelmatige fleskeuring  (updated 20/03/2007)

-------------------------------------

De controlerende overheid vereist dat bepaalde informatie aanwezig

is (geponst) in de hals (ogief) van de duikflessen:

- De identificatie van de fabrikant en het serienummer

- De tarra van de duikfles (in kg)

- De inhoud in liter (in liter, bij normobare druk)

- De normale werk- en de testdruk (soms zonder extra aanduiding, in

andere gevallen met de extra notatie 'PS' resp. 'PE', of 'WD'

resp. 'PD', of 'FD' resp. 'PD'). V.b. "PS" verwijst naar "Pression

de Service" en "PE" naar "Pression d'Epreuve"...

- Het materiaal van de fles (meestal staal of aluminium)

- Datum en ijking (type R of RR) van laatste keuring. R verwijst

naar een hydraulische keuring, RR naar de optische/visuele.

Achter deze codering vind je ook het logo of de initialen van het

keuringsorganisme (v.b. AV voor Aiv Vincotte, een B met een soort

'huls' over voor Apragaz, enz.)

- Verwijzingen naar type/model van fles, land van oorsprong, enz.

(meer details op http://www.seamasters.be/Xdata/Duikfles-A3.PDF)

- Voor welk gas (lucht, O2, argon, enz.) de fles geschikt/gekeurd is.

Opmerking: volgens de EN1089-3 norm zijn vanaf midden 2006 volgende

kleurcombinatie's verplicht voor het ogief van gasflessen:

- gewone ademlucht: WIT (RAL-9010) ogief met ZWARTE (RAL-9005) band

- nitrox (>21% O2): WIT (RAL-9010) ogief met WITTE  (RAL-9010) band

- trimix (O2/He/.): WIT (RAL-9010) ogiel met BRUINE (RAL-8008) band

opm.: strikt genomen geldt dit alleen voor industriele toepassingen

maar het gezond verstand zegt dat we dit ook toepassen voor

onze duikflessen en dit om alle mogelijke discussies in v.b.

vulstations in binnen- en buitenland, mogelijke discussies met

verzekeringen ingeval van ongevallen, enz. te vermijden...

We zijn wettelijk verplicht onze duikflessen regelmatig te laten keuren

door een erkend organisme:

- een visuele keuring (van zowel binnen- als buitenzijde) ten laatste

30 maand na de laatste hydrostatische keuring. Je vindt het bewijs

van deze keuring terug op je fles als de letters "RR" gevolgd door

de datum van de keuring. Tevens levert het organisme je ook een

schriftelijk bewijs van de keuring.

- een hydrostatische keuring 1 maal om de vijf jaar. De testdruk is

typisch 50% hoger dan de normale werkdruk (i.c. 300bar voor onze

normale 200bar duikflessen). Het keuringsbewijs vind je terug op

je fles als de letter "R", gevolgd door de datum van de keuring.

Het organisme levert je een schriftelijk bewijs van deze keuring.

- Opmerking: bij deze keuringen wordt evenwel de kraan zelf NIET mee

getest omdat die voor de test verwijderd wordt... hetgeen best

absurd is omdat de kraan zelf, en de schroefdraad van de kraan in

de flessenhals, in principe de grootste kans op falen hebben, maar

ja, wet is wet en een minimale toepassing van de wet is ook nog

steeds wettelijk...

- Opmerking: flessen die ALLEEN maar bovenwater worden gebruikt

(v.b. de O2-fles van onze O2-koffer) moeten alleen maar de

hydrostatische keuring krijgen, de tussentijdse optische keuring

is hier niet verplicht !

(Flessen in eigendom van gasleveranciers/producenten voor industriële

toepassingen hebben een termijn van 10 jaar, maar die flessen zijn

tevens voorzien van speciale terugslagkleppen om vuil in de fles

te vermijden, enz.)

Om de fles te laten keuren breng je die binnen bij een duikshop, zij

zorgen voor de verdere demontage en nadien terug monteren van de kraan,

flesnetje, voetje, enz. en uiteraard ook voor het transport van/naar

een erkend fleskeuringsorganisme. Je betaalt daarvoor rond de 50 EURO.

Je kan natuurlijk ook zelf de kraan van je fles afdraaien, en dan met

je fles naar vb. Apragaz trekken voor een volledige optische +

hydraulische keuring, etc., en dit kost je dan daar ter plekke amper

20 EURO (btw in). Het bespaart je dus al gauw 30 EURO per fles (+ ook

tijd omdat je gewoon ter plekke even kan wachten terwijl je fles

gekeurd wordt), MAAR HOU D'ER AUB REKENING MEE DAT JE EIGEN

VEILIGHEID MEER WAARD IS DAN DIE 30 EURO EN DAT JE D'ER DUS BETER

NIET ZELF AAN BEGINT ALS JE GEZEGEND BENT MET TWEE LINKERHANDEN EN

OOK NIET ALS JE ONVOLDOENDE KENNIS HEBT IVM FLES/KRAANMONTAGE !!!!!

Hou er ook rekening mee dat er verschillende soorten schroefdraad

zijn voor de draad van de kranen: op nieuwere flessen vind je veelal

de nieuwe Europese norm M25x2, terwijl op oudere flessen je allicht

nog de USA-norm 3/4" 14 TPI NPSM-draad zal vinden (TPI staat voor

'threads per inch', de spoed van de schroefdraad dus, in dit geval

afgerond ongeveer 1.8mm. NPSM staat voor

'National Pipe Straight Mechanical' schroefdraad. LET OP: flessen

met een G 3/4" draad worden NIET meer toegelaten onder de EN144-1

norm en de overgangsperiode loopt af in 2010 !!!). En voor sommige

Spirotechnique-flessen heb je dan weer een andere konische draad...

De juiste gegevens ivm de draad vind je op de hals van de fles. Dus

opletten is zeker de boodschap: een kraan met een verkeerde draad

KAN je wel, mits wat forceren, op de fles krijgen (i.c. een M25x2

kraan KAN je op een G 3/4" flessenhals draaien mits wat forceren.

Omgekeerd, i.c. een G 3/4" kraan op een M25x2 flessenhals draaien

lukt niet omdat de buitendraad van een M25x2 net wat smaller is

in diameter dan een G 3/4", i.c. een 24.7mm versus een 26mm),

maar bij een van de volgende flesvullingen heb je een regelrechte bom...

Kortom, indien je niet 100% technisch onderlegd bent, blijf d'er AUB

met uw pollen af en breng je fles gewoon naar een duikshop !!!

Tip: om de oude laag medicinale olie, en ander vuil, te verwijderen

uit je fles kan je die spoelen met een ontvetter, v.b. 0.2 liter

trichloor (maar je kan ook eens proberen met een oplossing van

bijtende soda in heet water, a rato van 50gr per liter water).

Je giet dat in de fles en rolt de fles over een vlak oppervlak,

en draai-schudt nadien nog eens vooraleer je de fles leeggiet.

Nadien naspoelen met warm water en best zeer goed nadrogen en

ventileren met perslucht.

Opmerking: trichloorethyleen is een behoorlijk giftig/gevaarlijk

product... schadelijke dampen, irriterend voor huid en ogen,

uiteraard niet inslikken, enz.... dus zeer goede ventilatie van

de ruimte waar je in werkt is essentieel, en uiteraard ook niet

eten en drinken terwijl je met dat product werkt, handen wassen,

enz... (zie ook http://www.kleinverpakking.nl/msds/x131749.htm)

OPGELET: In verschillende Europese landen gelden andere regels wat

betreft de maximale geldigheidstermijn van de hydraulische

fleskeuringen !!! Check steeds bij de lokale duikbasis.

- In Spanje is de hydraulische keuring max.  3 jaar geldig

(en de optische herkeuring moet jaarlijks gebeuren!).

Idem dito in Ierland.

- In Frankrijk is dat max. 2 jaar (arrest van 15 maart 2000)

voor persoonlijke flessen. En 5 jaar voor clubflessen, maar

die moeten dan wel een jaarlijkse optische keuring krijgen.

- In Italie is de eerste keuring wettelijk vastgelegd op 4 jaar

na fabricatiedatum van de duikfles, nadien moet om de 2 jaar

een hydraulische herkeuring gebeuren.

- In de UK was dat tot onlangs (2002) 4 jaar voor de

hydraulische keuring en 2 jaar voor de optische, maar dat

is nu recent aangepast tot 5 resp. 2.5 jaar net zoals in

ons land. Ook Duitsland volgt dezelfde regels als Belgie.

Het is dus perfect mogelijk dat, wettelijk, je fles nog in

orde is in ons land, maar niet meer gedrukt kan worden in

het buitenland (tenminste voor zover de lokale duikshop

het wel degelijk controleert...). Probeer dus steeds je te

informeren als je je fles meeneemt naar het buitenland,

kwestie van onaangename verrassingen te vermijden.

OPGELET: als je een fles tweedehands koopt is het ook aan te raden

om steevast een volledige herkeuring uit te laten voeren.

Het gebeurt regelmatig dat iemand een fles koopt die langs

de buitenkant perfect lijkt, maar binnenin (on)behoorlijk

opgeroest is. Een verwittigd duiker is er twee waard...

OPGELET: BUITENLANDSE FLESSEN

- buitenlandse flessen ZONDER EEG-model/keurmerk, i.c. met

alleen het keurmerk van het land van oorsprong (zoals v.b.

de TUV voor Duitsland, enz.) zullen NIET herkeurd worden

door een Belgisch keuringsorganisme voor gebruik binnen

Belgie!!!

- enkel buitenlandse flessen MET een geldig EEG-model/keurmerk

(zoals het CE-merk met landcode, of de oudere 'epsilon'-

code, zie http://www.seamasters.be/Xdata/Duikfles-A3.PDF)

worden in ons land herkeurd, voor gebruik in ons land.

OPGELET: NITROX-flessen !

- De (her)keuringen voor nitrox-flessen zijn aan dezelfde

tijdsschema's onderworpen als de gewone persluchtflessen.

Ook de voorwaarden voor optische keuring, o.a. minimum

wanddikte en roestvrij (maximum wat kleine roestplekjes

of putjes), zijn dezelfde.

Idem dito ook voor pure O2-stages, etc.!

- Nitrox-flessen worden NIET met Primol of een andere zuivere

olie gedrukt, maar wel met gewoon zuiver water en de flessen

worden nadien netjes binnen en buiten gedroogd.

- een gewone persluchtfles kan gereinigd en klaargemaakt

worden voor een herkeuring tot een nitrox-fles:

- de fles moet eerst binnenin grondig ontvet worden en

best voor alle zekerheid nadien nog eens gestraald worden.

- bij de allereerste nitrox-keuring wordt dan een (extra te

betalen) markering als nitroxfles (menggas / melange O2-N2)

in het ogief van de fles geslagen.

- de kraan moet ook zuurstof-zuiver worden gemaakt, t.t.z.

grondig ontvet en eventueel nieuwe geschikte O-ringen en

zittingen, door een daarvoor opgeleide technicus (meestal

in de duikshop), en als je 100% zeker wil zijn koop je

gewoon nieuwe nitrox-kranen!

OPGELET: O2-flessen (o.a. van EHBO O2-kits)

- Qua zuiverheid/voorbereiding volgen deze flessen dezelfde

richtlijnen/voorwaarden als de nitrox-flessen.

- Wat de keuring betreft vallen deze flessen onder de Europese

norm EN-1968 van 2000 die aangeeft dat er voor industrieel/

technisch gebruik om de 10 jaar een hydraulische herkeuring

moet gebeuren ingeval de flessen uitgerust zijn met een

specifiek residu-ventiel dat moet toelaten eventueel aanwezig

vocht in de fles te draineren. Indien dit ventiel niet

aanwezig is moet de herkeuring om de 5 jaar gebeuren.

- Specifiek voor "self contained breathing apparatuur" (en daar

vallen v.b. de O2-flessen met medicinale O2 van de EHBO

O2-kits onder) wordt deze termijn van 10 jaar teruggebracht

tot 5 jaar.

- Ingeval bovendien deze O2-flessen onderwater worden ingezet

moet cfr. de gewone duikflessen ook na 30 maanden een optische

inspectie uitgevoerd worden.

OPGELET: CARBON/COMPOSIETFLESSEN

- Vooreerst... de carbonflessen van v.b. Draeger die door

brandweer/interventiekorpsen gebruikt worden bovenwater en

die een aluminium liner (binnenwand) hebben mogen NIET gebruikt

worden onderwater wegens mogelijke problemen met stresscorrosie!

A propos, die Draeger-flessen hebben ook een maximum 'leeftijd'

(aangeduid door de datum bij "FIN" op het ogief) van 15 jaar.

De herkeuringstermijn is bepaald in samenspraak tussen de

fabrikant en de wetgever. Voor de oudere Draeger-flessen is

dat een hydraulische herkeuring om de 3 jaar, voor de nieuwste

Draeger-flessen is dat 5 jaar, maar dat staat genoteerd op de

merkingsband op de flessen.

- De composietflessen van v.b. Worthington met een CrMo stalen

liner/binnenwand zijn WEL geschikt voor gebruik onderwater.

- De herkeuringstermijn wordt vastgelegd in de goedkeuring en

procedures (v.b. max. 2% volumeuitzetting bij een testdruk die

50% hoger ligt dan de werkdruk, enz.) afgesproken tussen de

fabrikant en de wetgever en v.b. in het geval van de huidige

Worthington-flessen is die termijn maximaal 3 jaar.

- Daarnaast is er ook nog de gewone Belgische regelgeving die

stelt dat drukhouders voor gebruik onderwater om de 2.5 jaar

(30 maanden) ook nog een tussentijdse optische herkeuring

moeten krijgen. Strikt genomen zou je dan 6 maanden later al

gelijk je carbonfles moeten aanbieden voor een hydraulische

herkeuring... dus in de praktijk betekent dit dat je je

carbonfles gewoon om de 30 maanden volledig (optisch +

hydraulisch) zal moeten laten herkeuren !

==========================================================================